省级及以上工业集聚区信息公开

大连保税区是省级工业集聚区，主导行业是商贸、物流、食品等，该区域日产生污水量约为0.8万吨。依托大连经济技术开发区排水管理有限公司进行处理后排放。大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为5万吨，出水水质一级A标准；该污水处理厂按规范设置1个排污口。安装了8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连保税区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 5 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级A） | 24.25 | 0.643 | 7.75 | 0.1675 | 达标 |

数据来源：2017年7月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连出口加工区是国家级工业集聚区，主导行业是机械加工、电子等，该区域日产生污水量约为0.5万吨。依托大连经济技术开发区排水管理有限公司进行处理后排放。大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为5万吨，出水水质一级A标准；该污水处理厂按规范设置1个排污口。安装了8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| 1 | 大连保税区 | 大连经济技术开发区排水管理有限公司 | 8 | 5 | 直排 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级A） | 24.25 | 0.643 | 7.75 | 0.1675 | 达标 |

数据来源：2017年7月金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连大窑湾保税港区是国家级工业集聚区，主导行业物流仓储业等，该区域产生的污水依托大连大窑湾污水处理站进行处理后排放。大连大窑湾污水处理站设计日处理污水能力0.3万吨，实际日处理量为0.05万吨，出水水质达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中的入海标准；该污水处理站按规范设置1个排污口。安装了8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

| 序号 | 集聚区名称 | 污水处理厂名称 | 设计处理能力（万吨/日） | 实际处理能力（万吨/日） | 排放方式 | 排放标准 | 主要污染物排放浓度（mg/L） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
|  | 大连大窑湾保税港区 | 大连大窑湾污水处理站 | 0.3 | 0.05 | 直排 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） | 19 | 0.182 | 7.48 | 0.19 | 达标 |

数据来源：2017年9月大连市环境监测中心监督性监测报告